# „INNER FORCE“ APSAUGINĖS PLOMBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Pagaminta iš:

### Korpusas – metalo padengto plastmase.

### Lankstaus cinkuoto lyno

### Matmenys:

### Lyno skersmuo - 2.25 mm.

### Standartinio modelio lyno ilgis - 400 mm.

### Specialiu užsakymu galima pateikti ilgesnį lyną.

### Naudojamos:

### Refrižeratoriniams sunkvežimiams, geležinkelio konteineriams, naftos produktų rezervuarams, grūdovežiams, konteineriams, sandėliams, laikymo patalpoms plombuoti.

### Markiravimas:

Standartiniame plombos modelyje, priekinėje jos dalyje 14x27 mm plote galima įrašyti septynis skaičius ir dvi eiles raidžių, taip pat pridėti logotipą arba užsakovo bendrovės prekės ženklą.

### Užpakalinėje plombos pusėje, užsakovo prašymu, galima įrašyti dvigubai daugiau skaičių

### Savybės:

Priklauso sudėtingų eksploatavimo sąlygų plombų kategorijai.

Nereikia plombavimo įrankio.

Lankstus cinkuotas 2.25 mm skersmens lynas atlaiko ne mažiau nei 3800 N trūkimo jėgą.

Pavadinimas nurodo modelio savybes - metalinis, sustiprintas korpusas, padengtas plastmase.

Nekenkia aplinkai.

Plombuojant kuro ir tepalų rezervuarus „InnerForce“ priemone, pašalinama galimybė susidaryti kibirkščiai, nes plombos korpusas padengtas plastmase.

Plombos korpusas nedegus remiantis 1.9.2 GOST 282550 89 str. reikalavimais ir padengtas viena iš 5 polistireno spalvų.

Smūgiams atsparus polistirenas - netoksinis, nesprogus; liepsnos temperatūra - 343°C, savaiminio užsidegimo temperatūra - 486°C.

Tokias temperatūras galima pasiekti tik laboratorinėmis sąlygomis.

Dėl plastmasinės dangos, visi bandymai pakeisti ar panaikinti plombos korpuso žymėjimus palieka matomas žymes.

Naudojant dvigubą, nepriklausomą vienas nuo kito, užrakinimo mechanizmą ir uždėjus plombą, lynas užfiksuojamas ir jis nebegali judėti.

Gamybos metu korpuse nurodomas gamybos bendrovės „Olimp“ ir plombos pavadinimas, rodyklės, nurodančios lyno judėjimo kryptį.

Specialus modelis (kai plombos savo išvaizda panašios į šilumvežį) nurodo vieną iš pagrindinių jos naudojimo sričių - geležinkelio transportas.

Priešingai nei „kaištinės“ plombos, lyginant trūkimo jėgas, jomis galima plombuoti užraktus su perkeliama ertme.

Logotipai gali būti pažymėti įvairiomis spalvomis.

Nuimant plombą, lieka akivaizdūs požymiai -  100% garantija.

Galima sumontuoti RFID lustą.

### Standartinės spalvos:

### Pakavimas:

20 pcs. viename maišelyje ir po 200 vnt. dėžėje.

Kai lyno ilgis 450 mm, vienos dėžės su plombomis svoris - 5.990 kg.